## Slide 1: Stav kvality ovzdušia v Košickom kraji a zlepšenie kvality ovzdušia pri zmene vykurovacích zariadení
Emília Hroncová, SHMÚ
Katarína Belohorcová, MŽP SR

## Slide 2
Obsah prezentácie
1. Kritériá na hodnotenie kvality ovzdušia
2. Hodnotenie kvality ovzdušia za rok 2022 meraním
3. Hodnotenie kvality ovzdušia za rok 2023 modelovaním
4. Modelovanie opatrení pre lokálne kúreniská vo vybraných oblastiach

## Slide 3: 1. Kritéria na hodnotenie kvality ovzdušia

## Slide 4
Kvalita ovzdušia (podľa §5 odseku 4 Zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov) je považovaná za dobrú, ak je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota alebo cieľová hodnota.
Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a kritické úrovne na ochranu vegetácie, horné a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia pre znečisťujúce látky
 | Receptor | Interval spriemerovania | Limitná hodnota* [µg.m–3] |  | Medza na hodnotenie [µg.m–3] |  |  | 
 |  |  |  |  | Horná* |  | Dolná* | 
SO2 | Ľudské zdravie | 1h | 350 | (24) |  |  |  | 
SO2 | Ľudské zdravie | 24h | 125 | (3) | 75 | (3) | 50 | (3)
SO2 | Vegetácia | 1r, zimné obdobie | 20 | (-) | 12 | (-) | 8 | (-)
NO2 | Ľudské zdravie | 1h | 200 | (18) | 140 | (18) | 100 | (18)
NO2 | Ľudské zdravie | 1r | 40 | (-) | 32 | (-) | 26 | (-)
NOX | Vegetácia | 1r | 30 | (-) | 24 | (-) | 19,5 | (-)
PM10 | Ľudské zdravie | 24h | 50 | (35) | 35 | (35) | 25 | (35)
PM10 | Ľudské zdravie | 1r | 40 | (-) | 28 | (-) | 20 | (-)
Pb | Ľudské zdravie | 1r | 0,5 | (-) | 0,35 | (-) | 0,25 | (-)
CO | Ľudské zdravie | 8h (maximálna) | 10 000 | (-) | 7 000 | (-) | 5 000 | (-)
Benzén | Ľudské zdravie | 1r | 5 | (-) | 3,5 | (-) | 2 | (-)
PM2,5 | Ľudské zdravie | 1r | 20** |  | 17 |  | 12 | 
* povolený počet prekročení je uvedený v zátvorkách
** limitná hodnota pre PM2,5 do 1.1.2020: 25 µg.m–3
limitná hodnota pre PM2,5 od 1.1.2020: 20µg.m–3

## Slide 5
Cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí a na ochranu vegetácie pre As, Cd, Ni a BaP
 | Prieme­rované obdobie | Cieľová hodnota [ng.m–3]
As | 1r | 6
Cd | 1r | 5
Ni | 1r | 20
BaP | 1r | 1
Cieľová hodnota na ochranu zdravia ľudí pre prízemný ozón : Najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota neprekročí 120 µg.m–3 viac ako 25 dní za kalendárny rok v priemere troch rokov.

## Slide 6: 2. Hodnotenie kvality ovzdušia za rok 2022 meraním

## Slide 7
Aglomerácia Košice - emisie benzo(a)pyrénu z výroby koksu, v menšej miere k nim prispieva aj vykurovanie domácností tuhým palivom
Košický kraj - emisie benzo(a)pyrénu a PM z lokálnych kúrenísk
Košický kraj – najväčšie problémy z hľadiska kvality ovzdušia
Vývoj emisií benzo(a)pyrénu a podielu vykurovania domácností na celkových emisiách BaP v SR

## Slide 8
Košický kraj
Krompachy
Kojšovská hoľa
Strážske
Trebišov
Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia
Zóna Košický kraj (bez aglomerácie Košice) |  |  |  |  |  |  |  | Merací program |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Kontinuálne |  |  |  |  |  |  |  | Manuálne | 
Okres | Kód EoI | Názov stanice | Typ |  | Zemepisná |  | Nadmorská výška [m] | PM10 | PM2,5 | NO, NO2 | SO2 | O3 | CO | Benzén | Hg | As, Cd, Ni, Pb | BaP
 |  |  | oblasti | stanice | dĺžka | Šírka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gelnica | SK0042A | Kojšovská hoľa | R | B | 20°59'14" | 48°46'58" | 1232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Michalovce | SK0030A | Strážske, Mierová | U | B | 21°50'15" | 48°52'27“ | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Spišská Nová Ves | SK0265A | Krompachy, SNP | U | T | 20°52'26" | 48°54'56" | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Trebišov | SK0073A | Trebišov, T. G. Masaryka | S | B | 21°42'45" | 48°37'42" | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Typ oblasti: U – mestská, S - predmestská, R – vidiecka (regionálna) Typ stanice: B – pozaďová, T – dopravná, I – priemyselná |  |  |  |  |  |  | Spolu | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1

## Slide 9
Ďumbierska
Štefánikova
Amurská
Veľká Ida
Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia
Aglomerácia Košice
Aglomerácia Košice |  |  |  |  |  |  |  | Merací program |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Kontinuálne |  |  |  |  |  |  |  | Manuálne | 
Okres | Kód EoI | Názov stanice | Typ |  | Zemepisná |  | Nadmorská výška [m] | PM10 | PM2,5 | NO, NO2 | SO2 | O3 | CO | Benzén | Hg | As, Cd, Ni, Pb | 
 |  |  | oblasti | stanice | dĺžka | Šírka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Košice I | SK0264A | Košice, Amurská | U | B | 21°17'08" | 48°41'25" | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Košice I | SK0267A | Košice, Štefánikova | U | T | 21°15'32" | 48°43'35" | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Košice I | SK0016A | Košice, Ďumbierska | S | B | 21°14'42" | 48°45'12" | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Košice okolie | SK0018A | Veľká Ida, Letná | S | I | 21°10'31" | 48°35'32" | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Typ oblasti: U – mestská, S - predmestská, R – vidiecka (regionálna) Typ stanice: B – pozaďová, T – dopravná, I – priemyselná |  |  |  |  |  |  | Spolu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 

## Slide 10: PM2,5
V roku 2022 bola prekročená limitná hodnota 20 µg·m–3 na AMS:
Veľká Ida, Letná – 22 µg·m–3
Prekročenia limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia 50 µg·m–3 pre 24 hodinové koncentrácie sa vyskytli na AMS:
Veľká Ida, Letná - 68 prekročení
Limitná ročná hodnota 40 µg·m–3 nebola prekročená na žiadnej stanici.
PM10
Výsledky meraní - rok 2022
Chart: Počet prekročení pre PM10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KE, Amurská | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
KE Štefánikova | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
Velká Ida | 12 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 8
Chart: Počet prekročení pre PM10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Krompachy | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Strážske | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trebišov | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Aglomerácia Košice
Košický kraj
Počty prekročení pre PM10

## Slide 11: Priemerné mesačné koncentrácie PM10 a PM2,5
Aglomerácia Košice
Košický kraj
Chart: [μgm-3]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I PM10 | 47.7494 | 37.4485 | 58.1876 | 28.0334 | 27.4962 | 30.5374 | 31.9843 | 48.113 | 19.8525 | 28.7871 | 38.303 | 41.0283
I PM2.5 | 30.1886 | 21.2565 | 30.5346 | 17.6641 | 18.6421 | 21.3744 | 18.8271 | 24.5991 | 11.6857 | 14.615 | 21.775 | 27.1002
T PM10 KE | 42.0935 | 33.4573 | 34.6262 | 20.0749 | 20.4375 | 19.7619 | 17.5481 | 22.2879 | 15.2042 | 26.4665 | 29.2415 | 34.4635
T PM2.5 KE | 30.1399 | 20.2998 | 20.7415 | 12.9411 | 12.7848 | 13.0048 | 11.4296 | 12.9476 | 9.455 | 15.5615 | 19.1679 | 26.2235
U/S B PM10 KE | 32.4671 | 23.487 | 27.6191 | 15.3053 | 16.0343 | 17.9276 | 17.2058 | 20.199 | 12.1147 | 22.3024 | 24.6954 | 29.724
U/S B PM2.5 KE | 26.5716 | 18.2066 | 19.9898 | 11.7559 | 11.1516 | 11.8577 | 11.9609 | 12.2462 | 8.3755 | 14.4824 | 18.8442 | 26.6814
T PM10 a T PM2,5 – priemerná mesačná koncentrácia PM10 a PM2,5 na dopravnej stanici: Košice, Štefánikova; U B PM10 a U B PM2,5 – priemerná mesačná koncentrácia PM10 a PM2,5 na mestskej pozaďovej stanici: Košice, Amurská;
I PM10 a I PM2,5 – priemer mesačných koncentrácií PM10 a PM2,5 na priemyselnej stanici: Veľká Ida, Letná
Chart: [μgm-3]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
R B PM10 KSK | 4.2822 | 5.3329 | 13.241 | 8.1888 | 12.115 | 10.341 | 9.5555 | 10.7033 | 5.046 | 5.3026 | 5.1721 | 3.3845
T PM10 KSK | 34.559 | 26.9481 | 32.8028 | 16.7478 | 16.403 | 17.0229 | 14.3543 | 18.696 | 12.7461 | 23.5215 | 28.0339 | 35.7192
T PM2.5 KSK | 29.3178 | 21.1239 | 24.3729 | 12.4039 | 12.167 | 12.1682 | 9.6257 | 10.9892 | 9.0081 | 14.4472 | 20.9526 | 29.4088
U/S B PM10 KSK | 27.8264 | 23.9616 | 28.7444 | 15.4851 | 17.0918 | 17.0246 | 15.6545 | 19.8524 | 11.669 | 21.4919 | 24.8766 | 27.9175
U/S B PM2.5 KSK | 23.7469 | 19.8458 | 22.1651 | 12.402 | 12.1097 | 11.8257 | 9.9613 | 10.5703 | 7.3141 | 14.4279 | 19.1073 | 26.171
T PM10 a T PM2,5 – priemerná mesačná koncentrácia PM10 a PM2,5 na dopravnej stanici v Krompachoch;
U/S B PM10 a U/S B PM2,5 – priemer mesačných koncentrácií PM10 a PM2,5 na mestských/predmestských pozaďových staniciach Strážske a Trebišov;
R B PM10 a R B PM2,5 – priemer mesačných koncentrácií PM10 a PM2,5 na regionálnej pozaďovej stanici Kojšova hoľa;

## Slide 12: Benzo(a)pyrén
Výsledky meraní
Najvýznamnejším zdrojom emisií BaP je vykurovanie domácností tuhým pa­livom, ďalej cestná doprava; z veľkých zdrojov znečisťovania je významná výroba koksu.
Veľká Ida
Maximálna nameraná koncentrácia 62 ng·m–3 bola nameraná v decembri 2022, v roku 2021 maximálna koncentrácia prekročila 40 ng·m–3
Krompachy
Maximálna nameraná koncentrácia 15,7 ng·m–3 bola nameraná v decembri 2022.
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Cieľová hodnota [ng·m–3] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Veľká Ida, Letná | 5,8 | 4,5 | 4,6 | 6,1 | 5,4
Krompachy |  | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,2
Chart: mesiace
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Krompachy | 5.7612 | 4.0497 | 2.609 | 1.0029 | 0.35414 | 0.1788 | 0.15544 | 0.13094 | 0.54972 | 1.8062 | 3.3885 | 6.5636
Velká Ida | 2.8554 | 4.0289 | 9.9868 | 4.9004 | 2.7699 | 4.0853 | 4.586 | 4.4329 | 1.7914 | 3.3214 | 5.9142 | 16.2719
Priemerné mesačné koncentrácie BaP v Košickom kraji
Chart: mesiace
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Jelšava | 9.6197 | 5.7576 | 3.183 | 1.4201 | 0.41154 | 0.093207 | 0.077213 | 0.11245 | 0.77359 | 1.5992 | 4.7287 | 8.2189
Stará Lesná - LM | 0.26414 | 0.37889 | 0.24849 | 0.083414 | 0.046036 | 0.051229 | 0.052658 | 0.097114 | 0.16754 | 0.65934 | 0.95068
Velká Ida | 2.8554 | 4.0289 | 9.9868 | 4.9004 | 2.7699 | 4.0853 | 4.586 | 4.4329 | 1.7914 | 3.3214 | 5.9142 | 16.2719
Priemerné mesačné koncentrácie BaP – porovnanie lokalít s rôznym charakterom znečistenia

## Slide 13: NO2
Hlavným zdrojom emisií NO2 je cestná doprava
V roku 2022 nebola prekročená ročná limitná hodnota 40 µg·m–3 pre NO2 na žiadnej monitorovacej stanici. Takisto neprišlo k prekročeniu limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre hodinové koncen­trá­cie tejto znečisťujúcej látky. V roku 2022 nenastal ani prípad prekročenia výstraž­ného prahu pre NO2.
Priemerné ročné hodnoty pre dopravné stanice:
Košice, Štefánikova - 22 μgm–3
Krompachy - 13 μgm–3
Priemerné ročné hodnoty pre pozaďové stanice:
Trebišov - 11 μgm–3
Kojšovská hoľa - 3 μgm–3
Chart: [μg∙m-3]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Kojšovská hoľa | 4.0524 | 3.9033 | 4.2754 | 3.6278 | 3.717 | 2.5126 | 3.6841 | 2.9244 | 2.9457 | 5.4647 | 6.0399 | 11.2097
Krompachy | 20.2414 | 20.7729 | 14.6877 | 11.7991 | 9.5152 | 9.2093 | 8.9172 | 7.9374 | 9.6888 | 13.6069 | 17.0338 | 20.4466
Trebišov | 17.9134 | 13.7319 | 9.9874 | 7.2301 | 7.0135 | 7.9948 | 7.9648 | 9.7185 | 16.7815 | 17.3091 | 15.1395
Chart: µg.m-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KE, Štefánikova | 26.1872 | 30.8965 | 27.0647 | 21.7499 | 17.0651 | 15.4964 | 14.2505 | 13.6199 | 18.3913 | 23.4601 | 21.8967 | 29.3216
Priemerné mesačné koncentrácie NO2
Notes: V zóne KE kraj je hlavným zdrojom emisií Nox cestná doprava, v aglomerácii Košice priemysel a energetika

## Slide 14
Chart: µg.m-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KE, Ďumbierska | 34.9225 | 47.2195 | 75.0677 | 70.694 | 70.4272 | 77.4847 | 76.1606 | 68.2675 | 41.2874 | 30.5132 | 21.139 | 17.5812
Ozón
Priemerné mesačné koncentrácie O3
prenos zo stra­tosféry a cezhraničný prenos (vyššie hodnoty namerané na Kojšovskej holi)
cestná doprava vo väčších mestách je zdrojom prekurzorov ozónu, oxidy dusíka však spôsobujú aj titráciu ozónu (chemická reakcia ozónu s oxidmi dusíka, pri ktorej sa ozón rozkladá)
sezónnosť koncentrácií troposférického ozónu - výrazné maximum v letnom období
Chart: µg.m-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Kojšovská hoľa | 65.3158 | 69.332 | 87.362 | 81.3173 | 98.4682 | 98.2795 | 93.4443 | 89.2406 | 68.649 | 65.8038 | 63.569 | 62.5752
Trebišov | 35.1485 | 38.6637 | 57.5785 | 61.0949 | 68.3628 | 74.4743 | 76.7371 | 70.7428 | 43.6372 | 28.2439 | 17.6395 | 14.6049
Chart: [μg.m-3]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
7 - Kojšovská hoľa | 95.5806 | 93.8422 | 93.9795 | 94.3617 | 93.4321 | 92.2848 | 90.0772 | 89.8007 | 88.6554 | 88.6115 | 89.1786 | 90.7968 | 90.4346 | 93.1313 | 94.607 | 96.0077 | 97.2779 | 96.7414 | 96.9371 | 96.7265 | 94.5541 | 95.0635 | 95.9787 | 95.9003
7 - Trebišov | 61.0642 | 59.6174 | 57.2035 | 53.0991 | 51.3007 | 52.7279 | 61.5272 | 70.667 | 78.0158 | 85.1488 | 91.6568 | 95.7729 | 97.7923 | 98.7909 | 99.4465 | 98.2681 | 98.2278 | 95.6266 | 91.692 | 80.3676 | 70.5555 | 68.0252 | 63.973 | 61.4196
Denný chod koncentrácie O3 v júli 2022

## Slide 15
Predbežné zhodnotenie roku 2023
PM10
V roku 2023 neprišlo na žiadnej monito­rovacej stanici k prekročeniu limitnej hodnoty 40 µg.m–3 pre priemernú ročnú koncentráciu PM10.
Prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24 hodinové koncentrácie:
Veľká Ida, Letná – 36 prekročení
PM2,5
Limitná hodnota 20 µg.m–3 pre priemernú ročnú koncentráciu PM2,5 nebola prekročená.
Hodnota na AMS Veľká Ida, Letná dosiahla limitnú hodnotu 20 µg.m–3.
Benzo(a)pyrén
Limitné hodnoty pre SO2, NO2, CO, benzén a Pb neboli prekročené.
Cieľové hodnoty pre ozón, As, Cd a Ni neboli prekročené.
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Cieľová hodnota [ng·m–3] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Veľká Ida, Letná | 5,8 | 4,5 | 4,6 | 6,1 | 5,4 | 4,9
Krompachy |  | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1
Detaily: https://www.shmu.sk/sk/?page=2815
Notes: Hodnotenie je zatiaľ predbežné, uzavreté bude po doplnení všetkých nameraných hodnôt do databázy.

## Slide 16: 3. Hodnotenie kvality ovzdušia za rok 2023 modelovaním

## Slide 17
BaP
Počet prekročení priemernej dennej koncentrácie 50 µg·m–3 PM10 nad 35
PM10
PM2,5
Regionálny model RIO, IDW-R
Priemerné ročné koncentrácie
Notes: Mapy sú výsledkom interpolačného modelu RIO, následne spracované technikou IDW-R (inverse distance weighting - regression). Vstupom pre model RIO sú namerané koncentrácie znečisťujúcich látok a rôzne pomocné polia, ako je nadmorská výška, vyuźitie krajiny, meteorologické parametre, atď. Presnosť máp preto závisí od hustoty monitorovacej siete na danej lokalite, resp. lokalitách daného typu. Priestorové rozlíšenie je 1 x 1 km.

## Slide 18: 4. Modelovanie opatrení pre lokálne kúreniská vo vybraných oblastiach

## Slide 19
Podiel rodinných domov používajúcich jednotlivé druhy paliva na vykurovanie
(Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021)
Notes: V západnej časti, na severe Košickej kotliny a na krajnom severovýchode prevládajú tuhé palivá, v Košiciach a okolí a vo východnej časti sa vo veľkej miere využíva na vykurovanie plyn. V súčte za celú oblasť v r. 2021 však prevažovalo vykurovanie plynom (na základe údajov z SODB 2021).

## Slide 20
Oblasti modelované modelmi s vysokým rozlíšením (rok 2021)
Domény zahrnuté do modelovania s vysokým priestorovým rozlíšením:
Košice
Krompachy
Spiš
Notes: Oblasti boli vybraté na základe priestorového rozloženia obcí s relatívne vysokým počtom domov na tuhé palivo. Na modelovanie sme použili modely s vysokým rozlíšením. Model CALPUFF bol použitý na modelovanie bodových zdrojov a lokálnych kúrenísk, model ATMOSTREET bol použitý na modelovanie cestnej dopravy.

## Slide 21
Modeluje sa referenčný stav a scenáre.
Referenčný stav (stav, ako poznáme teraz) – mokré drevo: suché drevo = 45% a 55%
scenár ("realistický") - výmena polovice odhorievacích a prehorievacích kotlov za splyňovacie, pri zachovaní podielu použitých palív. Tento scenár navyše počíta s tým, že všetko palivové drevo bude suché
scenár ("ideálny") - výmena všetkých prehorievacích a odhorievacích kotlov za automatické a náhrada všetkých tuhých palív za suché drevo (resp. drevné pelety)
Obmedzenia
Nemáme reálne priestorové rozdelenie palív ani kotlíkov – veľmi vítaná je spolupráca s obcami
Neistoty modelovania CALPUFFom (podhodnotenie, výber meteorológie)
Scenáre sme si zatiaľ „navrhli sami“
Modelovanie opatrení pre lokálne kúreniská

## Slide 22
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(referenčný senár)

## Slide 23
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.1 – výmena polovice vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)

## Slide 24
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.2 – výmena všetkých vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)

## Slide 25
Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.
Ďakujem za pozornosť
Emília Hroncová, SHMÚ emilia.hroncova@shmu.sk
Katarína Belohorcová, MŽP SR katarina.belohorcova@enviro.gov.sk