## Slide 1: Stav kvality ovzdušia v Žilinskom kraji a zlepšenie kvality ovzdušia pri zmene vykurovacích zariadení
Emília Hroncová, SHMÚ
Jana Matejovičová, SHMÚ
Katarína Belohorcová, MŽP SR

## Slide 2
Obsah prezentácie
1. Kritériá na hodnotenie kvality ovzdušia
2. Hodnotenie kvality ovzdušia za roky 2022 – 2023 meraním
3. Hodnotenie kvality ovzdušia za rok 2023 modelovaním
4. Modelovanie opatrení pre lokálne kúreniská vo vybraných oblastiach

## Slide 3: 1. Kritéria na hodnotenie kvality ovzdušia

## Slide 4
Kvalita ovzdušia (podľa §5 odseku 4 Zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov) je považovaná za dobrú, ak je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota alebo cieľová hodnota.
Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a kritické úrovne na ochranu vegetácie, horné a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia pre znečisťujúce látky
 | Receptor | Interval spriemerovania | Limitná hodnota* [µg.m–3] |  | Medza na hodnotenie [µg.m–3] |  |  | 
 |  |  |  |  | Horná* |  | Dolná* | 
SO2 | Ľudské zdravie | 1h | 350 | (24) |  |  |  | 
SO2 | Ľudské zdravie | 24h | 125 | (3) | 75 | (3) | 50 | (3)
SO2 | Vegetácia | 1r, zimné obdobie | 20 | (-) | 12 | (-) | 8 | (-)
NO2 | Ľudské zdravie | 1h | 200 | (18) | 140 | (18) | 100 | (18)
NO2 | Ľudské zdravie | 1r | 40 | (-) | 32 | (-) | 26 | (-)
NOX | Vegetácia | 1r | 30 | (-) | 24 | (-) | 19,5 | (-)
PM10 | Ľudské zdravie | 24h | 50 | (35) | 35 | (35) | 25 | (35)
PM10 | Ľudské zdravie | 1r | 40 | (-) | 28 | (-) | 20 | (-)
Pb | Ľudské zdravie | 1r | 0,5 | (-) | 0,35 | (-) | 0,25 | (-)
CO | Ľudské zdravie | 8h (maximálna) | 10 000 | (-) | 7 000 | (-) | 5 000 | (-)
Benzén | Ľudské zdravie | 1r | 5 | (-) | 3,5 | (-) | 2 | (-)
PM2,5 | Ľudské zdravie | 1r | 20** |  | 17 |  | 12 | 
* povolený počet prekročení je uvedený v zátvorkách
** limitná hodnota pre PM2,5 do 1.1.2020: 25 µg.m–3
limitná hodnota pre PM2,5 od 1.1.2020: 20µg.m–3

## Slide 5
Cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí a na ochranu vegetácie pre As, Cd, Ni a BaP
 | Prieme­rované obdobie | Cieľová hodnota [ng.m–3]
As | 1r | 6
Cd | 1r | 5
Ni | 1r | 20
BaP | 1r | 1
Cieľová hodnota na ochranu zdravia ľudí pre prízemný ozón : Najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota neprekročí 120 µg/m3 viac ako 25 dní za kalendárny rok v priemere troch rokov.

## Slide 6: 2. Hodnotenie kvality ovzdušia za roky 2022 - 2023 meraním

## Slide 7
- emisie benzo(a)pyrénu a PM z lokálnych kúrenísk
Žilinský kraj – najväčšie problémy z hľadiska kvality ovzdušia
Vývoj emisií benzo(a)pyrénu a podielu vykurovania domácností na celkových emisiách BaP v SR

## Slide 8
Žilinský kraj
Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia
Typ oblasti: U – mestská S – predmestská R – vidiecka (regionálna)
Typ stanice: B – pozaďová T – dopravná I – priemyselná

## Slide 9
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Chopok | 4.85 | 4.75 | 4.93 | 4.93 | 4.829 | 5.0041 | 5.0417 | 4.737 | 4.9922 | 5.1021 | 5.0695 | 5.1141 | 5.6295 | 5.5471 | 5.44 | 5.595 | 5.4781 | 5.4892
Dlhodobý trend pH v atmosférických zrážkach - Chopok
Regionálna pozaďová monitorovacia stanica - Chopok

## Slide 10
PM2,5
Limitná hodnota 20 µg·m-3 nebola prekročená na žiadnej stanici.
Posledné prekročenie v kraji bolo zaznamenané v Martine v roku 2021.
PM10
Limitná hodnota pre priemernú ročnú ani dennú koncentráciu nebola v Žilinskom kraji prekročená od roku 2017.
Výsledky meraní - rok 2022 a 2023
Počty dní s priemernou dennou koncentráciou PM10 >50 µg·m–3
Chart: 2022
Ružomberok, Riadok | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8
Žilina, Obežná | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
Martin, Jesenského | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Ošcadnica | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Liptovský Mikuláš, Školská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Chart: 2023
Ružomberok, Riadok | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Žilina, Obežná | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Martin, Jesenského | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Ošcadnica | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Liptovský Mikuláš, Školská | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Najvýznamnejším zdrojom emisií PM na väčšine územia je vykurovanie domácností tuhým palivom.

## Slide 11: Benzo(a)pyrén
Priemerné mesačné koncentrácie BaP v Žilinskom kraji v porovnaní s vidieckou pozaďovou stanicou v Starej Lesnej a priemyselnou stanicou vo Veľkou Ide v roku 2023
Priemerné ročné koncentrácie BaP (ng/m3)
Cieľová hodnota 1 ng/m3 pre priemernú ročnú koncentráciu bola prekročená na všetkých monitorovacích staniciach v Žilinskom kraji.
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Žilina, Obežná | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1.2
Ružomberok, Riadok |  |  | 2,3 | 2,2 | 2,0
Oščadnica |  |  |  | *2,5 | 1.9
Chart: mesiace
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Oščadnica | 4.4912 | 5.223 | 2.4089 | 1.5077 | 0.59151 | 0.13401 | 0.14782 | 0.11647 | 0.2488 | 1.3517 | 3.2502 | 8.2699
Ružomberok, Riadok | 4.8918 | 6.2411 | 1.9616 | 0.92222 | 0.31684 | 0.11014 | 0.081392 | 0.10851 | 0.23069 | 1.1392 | 2.0898 | 5.0936
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 0.44075 | 0.41247 | 0.23005 | 0.21254 | 0.10091 | 0.059831 | 0.02223 | 0.040138 | 0.066346 | 0.16333 | 0.40985 | 0.86979
Veľká Ida, Letná | 10.245 | 3.8345 | 3.421 | 3.657 | 4.2299 | 3.5092 | 5.467 | 5.6142 | 4.8404 | 3.4158 | 4.8357 | 5.9684
Žilina, Obežná | 2.376 | 3.8044 | 1.7574 | 0.82905 | 0.22638 | 0.10385 | 0.07844 | 0.1705 | 0.17027 | 1.2612 | 1.5975 | 3.5955
* v r. 2022 dosiahla výťažnosť 88 % (porucha prístroja počas celého decembra)
Najvýznamnejším zdrojom emisií BaP je vykurovanie domácností tuhým pa­livom.

## Slide 12
Výsledky monitoringu v Žilinskom kraji v 2023 – denné koncentrácie
PM10
BaP
Ozón
NO2

## Slide 13: NO2
Hlavným zdrojom emisií NO2 je cestná doprava.
V roku 2022 ani 2023 nebola prekročená limitná hodnota pre priemernú ročnú ani hodinovú koncentráciu NO2 na žiadnej monitorovacej stanici.
Nenastal ani prípad prekročenia výstraž­ného prahu pre NO2.
Priemerné ročné hodnoty v r. 2022 a (2023)
Dopravná stanica
Martin, Jesenského - 17 μgm–3 (16 μgm–3 )
Mestské pozaďové stanice:
Liptovský Mikuláš, Školská - 13 μgm–3 (12 μgm–3 )
Oščadnica (6 μgm–3)
Ružomberok, Riadok - 16 μgm–3 (17 μgm–3 )
Žilina, Obežná - 20 μgm–3 (18 μgm–3 )
Vidiecka (regionálna) pozaďová stanica:
Chopok - 2 μgm–3
2022 - Priemerné mesačné koncentrácie NO2
Chart: [µg.m-3]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Oščadnica | 9.3926 | 10.256 | 6.651 | 4.1326 | 3.4569 | 3.3692 | 3.8185 | 4.6087 | 5.8164 | 10.4728 | 13.3806
Ružomberok | 18.7631 | 19.7236 | 22.6258 | 15.1865 | 13.0055 | 11.3106 | 10.4603 | 10.7459 | 12.6651 | 17.3792 | 21.1244 | 23.7168
Žilina | 27.2811 | 27.8492 | 28.795 | 18.3238 | 16.7661 | 13.5253 | 13.3736 | 12.092 | 14.2707 | 19.1469 | 22.8134 | 26.9488
Martin | 19.5211 | 21.0247 | 24.8176 | 16.7885 | 14.3657 | 11.9514 | 10.9935 | 11.4304 | 13.8239 | 17.3539 | 21.0097 | 22.9199
Liptovský Mikuláš | 17.9355 | 21.2347 | 14.846 | 7.4949 | 7.2686 | 6.5202 | 6.0514 | 8.4523 | 8.9488 | 14.3996 | 17.8949 | 23.152
Chopok | 1.1277 | 2.2623 | 3.585 | 3.0801 | 2.4371 | 2.1065 | 2.126 | 2.1933 | 1.8017 | 1.2501 | 1.4897 | 1.6132
Chart: µg.m-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Oščadnica | 9.4251 | 12.6303 | 7.4179 | 5.923 | 4.034 | 3.5589 | 1.9279 | 2.3594 | 2.1187 | 4.2343 | 6.8645 | 13.3441
Ružomberok | 21.7222 | 30.7452 | 19.6306 | 14.0002 | 12.5968 | 10.6705 | 10.6443 | 11.3951 | 14.309 | 16.1045 | 17.5094 | 25.9844
Žilina | 22.6071 | 30.664 | 20.0693 | 14.9479 | 11.7454 | 10.1892 | 11.2524 | 15.1397 | 18.5462 | 19.9691 | 27.9018
Martin | 17.7106 | 26.1273 | 18.3147 | 13.5625 | 11.2118 | 12.3518 | 11.9274 | 11.9807 | 14.9311 | 17.1789 | 17.6244 | 24.2821
Liptovský Mikuláš | 18.9794 | 24.258 | 13.4187 | 8.0909 | 6.5286 | 5.1628 | 5.3438 | 6.1892 | 8.3173 | 11.1071 | 12.5628 | 23.4828
Chopok | 2.0005 | 2.5982 | 3.1639 | 2.9169 | 1.8924 | 1.8969 | 1.8193 | 1.4018 | 1.3451 | 1.029 | 1.3727 | 1.3643
2023 - Priemerné mesačné koncentrácie NO2

## Slide 14
Ozón
Priemerné mesačné koncentrácie O3, v roku 2023
prenos zo stra­tosféry a cezhraničný prenos (najvyššie hodnoty sú namerané na Chopku)
cestná doprava vo väčších mestách je zdrojom prekurzorov ozónu, oxidy dusíka však spôsobujú aj titráciu ozónu (chemická reakcia ozónu s oxidmi dusíka, pri ktorej sa ozón rozkladá)
sezónnosť koncentrácií troposférického ozónu - výrazné maximum v letnom období
Denný chod koncentrácie O3 v júli
Chart: [μgm-3]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Chopok | 73.4915 | 75.6551 | 82.4244 | 101.2095 | 103.8054 | 104.7165 | 103.4317 | 96.2344 | 80.3962 | 74.3996 | 79.6933
Oščadnica | 37.6031 | 47.1749 | 59.9112 | 63.0035 | 62.6194 | 64.3556 | 60.6087 | 51.966 | 43.7342 | 35.7526 | 39.3438 | 30.8262
Ružomberok | 21.2879 | 29.7596 | 43.3335 | 51.0057 | 52.6611 | 60.0005 | 57.548 | 46.5518 | 37.7142 | 29.9859 | 31.6607 | 20.2897
Žilina | 20.6538 | 27.9029 | 40.5483 | 48.0811 | 47.8839 | 55.6583 | 52.9511 | 40.3164 | 37.8738 | 25.395 | 30.256 | 19.7604
Chart: [μg∙m-3]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
7 - Ružomberok | 41.3958 | 38.2912 | 36.0796 | 32.1526 | 28.296 | 24.2666 | 27.3004 | 39.6576 | 49.0011 | 59.8573 | 69.2238 | 72.4234 | 77.2689 | 77.4143 | 77.8081 | 77.5946 | 77.3751 | 73.8581 | 69.5389 | 61.3437 | 52.1967 | 48.4418 | 45.615 | 43.9539
7 - Chopok | 104.5488 | 104.0849 | 104.3845 | 104.5734 | 102.6326 | 100.6263 | 99.6651 | 98.4635 | 97.9995 | 98.5557 | 99.8514 | 100.4732 | 101.6853 | 102.8851 | 103.0299 | 102.3564 | 102.8235 | 101.4568 | 101.077 | 101.8721 | 102.1701 | 103.1051 | 103.9621
Chart: [μg∙m-3]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
12 - Ružomberok | 15.1493 | 16.7717 | 16.8054 | 16.7426 | 16.9675 | 14.2335 | 11.5389 | 8.6403 | 9.8566 | 12.1106 | 14.1173 | 16.7356 | 20.5496 | 22.336 | 19.3245 | 17.0386 | 13.5232 | 14.5471 | 14.9442 | 15.0593 | 16.7251 | 15.997 | 17.0166 | 16.7307
12 - Chopok | 71.2258 | 69.4266 | 69.3508 | 68.1673 | 68.8102 | 69.3438 | 69.3735 | 68.1932 | 67.0314 | 66.7114 | 69.8406 | 72.1577 | 70.176 | 70.3243 | 71.5318 | 70.3119 | 72.3254 | 71.2594 | 71.9308 | 71.2668 | 70.8087 | 68.7184 | 69.8644
Denný chod koncentrácie O3 v decembri

## Slide 15
Ostatné znečisťujúce látky (2022-2023)
Limitné hodnoty pre SO2, NO2, CO, benzén a Pb neboli prekročené.
Cieľové hodnoty pre As, Cd a Ni neboli prekročené.
Cieľová hodnota pre ozón bola prekročená na Chopku.
Detaily: https://www.shmu.sk/sk/?page=2815
Notes: Hodnotenie je zatiaľ predbežné, uzavreté bude po doplnení všetkých nameraných hodnôt do databázy.

## Slide 16: 3. Hodnotenie kvality ovzdušia za rok 2023 modelovaním

## Slide 17
Priemerné ročné koncentrácie BaP
Počet dní s priemernou dennou koncentráciou PM10 nad 50 µg·m–3
Priemerné ročné koncentrácie PM10
Priemerné ročné koncentrácie PM2,5
Regionálny model RIO, IDW-R

## Slide 18: 4. Modelovanie opatrení pre lokálne kúreniská vo vybraných oblastiach

## Slide 19
Podiel rodinných domov používajúcich jednotlivé druhy paliva na vykurovanie
(Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021)

## Slide 20
Oblasti modelované modelmi s vysokým rozlíšením (rok 2021)
Domény zahrnuté do modelovania s vysokým priestorovým rozlíšením:
Kysuce
Orava
Žilina
Ružomberok
Martin
Liptov
Javorníky (čiastočne)

## Slide 21
Modeluje sa referenčný stav a scenáre.
Referenčný stav (stav, ako poznáme teraz) – mokré drevo:suché drevo = 45% a 55%
scenár ("realistický") - výmena polovice odhorievacích a prehorievacích kotlov za splyňovacie, pri zachovaní podielu použitých palív. Tento scenár navyše počíta s tým, že všetko palivové drevo bude suché
scenár ("ideálny") - výmena všetkých prehorievacích a odhorievacích kotlov za automatické a náhrada všetkých tuhých palív za suché drevo (resp. drevné pelety)
Obmedzenia
Nemáme reálne priestorové rozdelenie palív ani kotlíkov – veľmi vítaná je spolupráca s obcami
Neistoty modelovania CALPUFFom (podhodnotenie, výber meteorologie)
Scenáre sme si zatiaľ „navrhli sami“
Modelovanie opatrení pre lokálne kúreniská

## Slide 22
Kysuce
Žilina
Orava
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(referenčný scenár)

## Slide 23
Kysuce
Žilina
Orava
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.1 – výmena polovice vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)

## Slide 24
Kysuce
Žilina
Orava
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.2 – výmena všetkých vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)

## Slide 25
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(referenčný scenár)
Ružomberok
Martin
Liptov

## Slide 26
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.1 – výmena polovice vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)
Ružomberok
Martin
Liptov

## Slide 27
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.2 – výmena všetkých vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)
Ružomberok
Martin
Liptov

## Slide 28
Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.
Ďakujem za pozornosť
Emília Hroncová, SHMÚ emilia.hroncova@shmu.sk
Jana Matejoviťčová, SHMÚ jana.matejovicova@shmu.sk
Katarína Belohorcová, MŽP SR katarina.belohorcova@enviro.gov.sk