## Slide 1: Stav kvality ovzdušia v Banskobystrickom kraji a zlepšenie kvality ovzdušia pri zmene vykurovacích zariadení
Emília Hroncová, SHMÚ
Jana Matejovičová, SHMÚ
Katarína Belohorcová, MŽP SR

## Slide 2
Obsah prezentácie
1. Kritériá na hodnotenie kvality ovzdušia
2. Hodnotenie kvality ovzdušia za roky 2022 – 2023 meraním
3. Hodnotenie kvality ovzdušia za rok 2023 modelovaním
4. Modelovanie opatrení pre lokálne kúreniská vo vybraných oblastiach

## Slide 3: 1. Kritéria na hodnotenie kvality ovzdušia

## Slide 4
Kvalita ovzdušia (podľa §5 odseku 4 Zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov) je považovaná za dobrú, ak je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota alebo cieľová hodnota.
Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a kritické úrovne na ochranu vegetácie, horné a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia pre znečisťujúce látky
 | Receptor | Interval spriemerovania | Limitná hodnota* [µg.m–3] |  | Medza na hodnotenie [µg.m–3] |  |  | 
 |  |  |  |  | Horná* |  | Dolná* | 
SO2 | Ľudské zdravie | 1h | 350 | (24) |  |  |  | 
SO2 | Ľudské zdravie | 24h | 125 | (3) | 75 | (3) | 50 | (3)
SO2 | Vegetácia | 1r, zimné obdobie | 20 | (-) | 12 | (-) | 8 | (-)
NO2 | Ľudské zdravie | 1h | 200 | (18) | 140 | (18) | 100 | (18)
NO2 | Ľudské zdravie | 1r | 40 | (-) | 32 | (-) | 26 | (-)
NOX | Vegetácia | 1r | 30 | (-) | 24 | (-) | 19,5 | (-)
PM10 | Ľudské zdravie | 24h | 50 | (35) | 35 | (35) | 25 | (35)
PM10 | Ľudské zdravie | 1r | 40 | (-) | 28 | (-) | 20 | (-)
Pb | Ľudské zdravie | 1r | 0,5 | (-) | 0,35 | (-) | 0,25 | (-)
CO | Ľudské zdravie | 8h (maximálna) | 10 000 | (-) | 7 000 | (-) | 5 000 | (-)
Benzén | Ľudské zdravie | 1r | 5 | (-) | 3,5 | (-) | 2 | (-)
PM2,5 | Ľudské zdravie | 1r | 20** |  | 17 |  | 12 | 
* povolený počet prekročení je uvedený v zátvorkách
** limitná hodnota pre PM2,5 do 1.1.2020: 25 µg.m–3
limitná hodnota pre PM2,5 od 1.1.2020: 20µg.m–3

## Slide 5
Cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí a na ochranu vegetácie pre As, Cd, Ni a BaP
 | Prieme­rované obdobie | Cieľová hodnota [ng.m–3]
As | 1r | 6
Cd | 1r | 5
Ni | 1r | 20
BaP | 1r | 1
Cieľová hodnota na ochranu zdravia ľudí pre prízemný ozón : Najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota neprekročí 120 µg/m3 viac ako 25 dní za kalendárny rok v priemere troch rokov.

## Slide 6: 2. Hodnotenie kvality ovzdušia za roky 2022 - 2023 meraním

## Slide 7
- emisie benzo(a)pyrénu a PM z lokálnych kúrenísk
Banskobystrický kraj – najväčšie problémy z hľadiska kvality ovzdušia
Vývoj emisií benzo(a)pyrénu a podielu vykurovania domácností na celkových emisiách BaP v SR

## Slide 8
Banskobystrický kraj
Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia
Typ oblasti: U – mestská S – predmestská R – vidiecka (regionálna)
Typ stanice: B – pozaďová T – dopravná I – priemyselná

## Slide 9
PM2,5
Limitná hodnota 20 µg·m-3 pre priemernú ročnú koncentráciu bola prekročená v roku 2022 na AMS v Jelšave.
V roku 2023 prekročená nebola.
PM10
Limitná hodnota pre priemernú dennú koncentráciu je každoročne prekročená v Jelšave
Ročná limitná hodnota nebola prekročená.
Výsledky meraní - rok 2022 a 2023
Počty dní s priemernou dennou koncentráciou PM10 >50 µg.m-3
Najvýznamnejším zdrojom emisií PM na väčšine územia je vykurovanie domácností tuhým palivom.
Chart: 2022
Banská Bystrica,Štefánik. náb. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Banská Bystrica, Zelená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hnúšťa, Hlavná | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Lučenec, Gemerská cesta | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Zvolen, J. Alexyho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Jelšava, Jesenského | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20
Žarnovica, Dolná | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Chart: 2023
Banská Bystrica,Štefánik. náb. | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Banská Bystrica, Zelená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Hnúšta, Hlavná | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lucenec, Gemerská cesta | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Zvolen, J. Alexyho | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jelšava, Jesenského | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19
Žarnovica, Dolná | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: Ziar a BB zelena nemali ziadne prekrocenie v r. 2022 a Ziar ani v roku 2023

## Slide 10: Benzo(a)pyrén
Priemerné mesačné koncentrácie BaP v Banskobystrickom kraji v porovnaní
s priemyselnou stanicou vo Veľkej Ide v roku 2023
Priemerné ročné koncentrácie BaP (ng.m-3)
Cieľová hodnota 1 ng.m-3 pre priemernú ročnú koncentráciu bola prekročená na všetkých monitorovacích staniciach v Banskobystrickom kraji.
* v r. 2023 bola stanica v Žarnovici presťahovaná, údaje nepokrývajú celý rok
Najvýznamnejším zdrojom emisií BaP je vykurovanie domácností tuhým pa­livom.
 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. | 2,9 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,2
Banská Bystrica, Zelená |  |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,9
Jelšava, Jesenského |  |  | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,4
Žarnovica, Dolná |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,0*
Chart: mesiace
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 2.4117 | 3.4796 | 1.2197 | 0.41192 | 0.17391 | 0.07044 | 0.06849 | 0.089182 | 0.1515 | 0.90609 | 1.8197 | 4.3894
Banská Bystrica, Zelená | 1.8936 | 1.8817 | 0.81579 | 0.3184 | 0.16695 | 0.022044 | 0.012212 | 0.0036 | 0.06832 | 0.59941 | 0.98365 | 3.6045
Jelšava, Jesenského | 5.4728 | 6.4355 | 2.5127 | 1.0883 | 0.48597 | 0.113 | 0.09068 | 0.1198 | 0.13827 | 2.2126 | 5.8207 | 13.7911
Veľká Ida, Letná | 10.245 | 3.8345 | 3.421 | 3.657 | 4.2299 | 3.5092 | 5.467 | 5.6142 | 4.8404 | 3.4158 | 4.8357 | 5.9684
Žarnovica, Dolná | 5.013 | 3.0088 | 2.441 | 1.1985 | 0.29703 | 0.11085 | 0.095607 | 0.1139 | 0.21845 | 1.0985 | 8.4186
Notes: V Zarnovici nebolo dost dat, ale da sa predpokladat, ze by bol priemer este vyssi, ak by sa meralo cely rok, pretoye vypadok kvoli premiestneniu stanice bol vo vykurovecej sezone

## Slide 11
Výsledky monitoringu v Banskobystrickom kraji v 2023 – denné koncentrácie
PM10
BaP
Ozón
NO2

## Slide 12: NO2
Hlavným zdrojom emisií NO2 je cestná doprava.
V roku 2022 ani 2023 nebola prekročená limitná hodnota pre NO2 na žiadnej monitorovacej stanici.
Nenastal ani prípad prekročenia výstraž­ného prahu pre NO2.
Priemerné ročné hodnoty v r. 2022 a (2023)
Dopravné stanice
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie - 24 μgm–3 (22 μgm–3 )
Lučenec, Gemerská cesta - 15 μgm–3 (14 μgm–3 )
Mestské pozaďové stanice:
Banská Bystrica, Zelená - 8 μgm–3 (12 μgm–3 )
Jelšava, Jesenského – 8 μgm–3 (7 μgm–3)
Žarnovica, Dolná - 11 μgm–3 (11 μgm–3, sťahovanie stanice, výpadok meraní v od 11.10. 2023 do 5.12. 2023)
2023 - Priemerné mesačné koncentrácie NO2
Chart: µg.m-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
BB, Štef. náb. (UT) | 23.912 | 30.4143 | 17.6066 | 13.538 | 21.5416 | 19.7137 | 17.4456 | 18.503 | 21.4564 | 21.6902 | 26.9086 | 33.154
BB, Zelená (UB) | 13.0176 | 13.9312 | 8.69 | 5.6292 | 4.4194 | 3.8178 | 3.5902 | 4.4531 | 7.2175 | 9.4894 | 17.9354
Jelšava (Jelšava) | 10.881 | 12.2276 | 8.8524 | 5.0818 | 3.3668 | 2.8704 | 2.7084 | 2.4476 | 2.7989 | 5.6034 | 8.9488 | 13.446
Lučenec (UT) | 17.4051 | 22.7997 | 17.4004 | 12.7224 | 9.9311 | 8.6051 | 8.455 | 9.3953 | 12.8092 | 13.6778 | 16.0093 | 18.8785
Žarnovica (Žarnovica) | 15.3446 | 18.1896 | 13.6303 | 8.994 | 6.382 | 6.5339 | 6.0777 | 6.5482 | 7.7083
Chart: [µg.m-3]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
BB, Štefánik. náb. | 30.9069 | 33.1725 | 38.0337 | 24.5206 | 22.323 | 19.3387 | 16.224 | 17.6027 | 17.5726 | 18.2844 | 21.7977 | 22.4993
BB, Zelená | 11.7877 | 9.7126 | 8.9651 | 6.0324 | 4.323 | 3.0352 | 3.2107 | 4.9239 | 5.2159 | 7.7825 | 12.92 | 15.7957
Jelšava | 14.8443 | 13.406 | 9.5033 | 6.5947 | 4.3577 | 4.1702 | 4.3187 | 4.168 | 5.5174 | 7.1461 | 10.8774 | 15.624
Lučenec | 19.0489 | 17.4237 | 22.0991 | 13.765 | 10.7089 | 9.2848 | 8.1647 | 11.3584 | 11.5596 | 14.5793 | 16.076 | 19.0228
2022 - Priemerné mesačné koncentrácie NO2

## Slide 13
Ozón
Priemerné mesačné koncentrácie O3 v roku 2023
prenos zo stra­tosféry a cezhraničný prenos (najvyššie hodnoty sú namerané na Chopku)
cestná doprava vo väčších mestách je zdrojom prekurzorov ozónu, oxidy dusíka však spôsobujú aj titráciu ozónu (chemická reakcia ozónu s oxidmi dusíka, pri ktorej sa ozón rozkladá)
sezónnosť koncentrácií troposférického ozónu - výrazné maximum v letnom období
Denný chod koncentrácie O3 v januári 2023
Denný chod koncentrácie O3 v júli 2023
Chart: [μg.m-3]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
BB, Zelená | 31.3924 | 31.5986 | 33.4079 | 32.743 | 31.6773 | 30.4623 | 27.8324 | 26.8286 | 28.6219 | 29.9229 | 35.4128 | 42.8952 | 44.4507 | 45.8441 | 44.7364 | 41.616 | 38.5015 | 36.4382 | 35.9388 | 37.0571 | 35.8112 | 33.7502 | 35.8259 | 33.557
Jelšava | 12.3753 | 12.8585 | 13.2818 | 13.8328 | 13.673 | 12.3217 | 11.0671 | 12.484 | 12.1143 | 15.3847 | 18.9154 | 22.9488 | 26.8483 | 26.7978 | 29.3508 | 24.9057 | 22.8885 | 19.3953 | 17.3814 | 16.1081 | 14.929 | 15.1563 | 14.8442 | 14.7504
Chart: [μg.m-3]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
BB, Zelená | 63.7457 | 55.894 | 55.5737 | 50.4958 | 47.5272 | 44.8798 | 45.4708 | 52.553 | 68.3931 | 84.6254 | 89.9733 | 93.5923 | 97.9756 | 97.1678 | 98.2616 | 98.9811 | 98.5423 | 95.4713 | 85.4207 | 77.9246 | 75.1424 | 71.3648 | 69.0992 | 64.2357
Jelšava | 39.4511 | 35.4647 | 32.4528 | 32.5052 | 29.5539 | 31.1426 | 33.1879 | 39.0048 | 48.5383 | 67.4781 | 74.3374 | 79.8745 | 80.4432 | 82.6429 | 83.3231 | 84.1195 | 81.084 | 71.4124 | 56.3643 | 46.3307 | 42.9113 | 40.3931 | 38.8345 | 38.8198
Chart: µg.m-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
BB, Zelená (UB) | 32.1567 | 50.8048 | 58.9989 | 67.9731 | 62.7339 | 67.0308 | 67.3787 | 60.9804 | 58.0427 | 36.8263 | 37.0319 | 26.3527
Jelšava (Jelšava) | 31.403 | 39.4214 | 52.5092 | 65.9319 | 67.3949 | 63.7055 | 60.753 | 45.0705 | 44.5686 | 26.2497 | 24.6612 | 16.1312
Lučenec (UT) | 20.604 | 31.6769 | 45.6083 | 54.1039 | 55.7616 | 60.1562 | 60.4469 | 50.6624 | 36.2344 | 26.5085 | 26.7528 | 23.5745
Notes: Denný chod je este z roku 2022

## Slide 14
Ostatné znečisťujúce látky (2022 - 2023)
Limitné hodnoty pre SO2, NO2, CO, benzén a Pb neboli prekročené.
Cieľové hodnoty pre As, Cd a Ni neboli prekročené.
Cieľová hodnota pre ozón nebola prekročená.
Detaily: https://www.shmu.sk/sk/?page=2815
Notes: Hodnotenie je zatiaľ predbežné, uzavreté bude po doplnení všetkých nameraných hodnôt do databázy.

## Slide 15: 3. Hodnotenie kvality ovzdušia za rok 2023 modelovaním

## Slide 16
Priemerné ročné koncentrácie BaP
Počet dní s priemernou dennou koncentráciou PM10 nad 50 µg·m–3
Priemerné ročné koncentrácie PM10
Priemerné ročné koncentrácie PM2,5
Regionálny model RIO, IDW-R
Notes: Mapy sú výsledkom interpolačného modelu RIO, následne spracované technikou IDW-R (inverse distance weighting - regression). Vstupom pre model RIO sú namerané koncentrácie znečisťujúcich látok a rôzne pomocné polia, ako je nadmorská výška, vyuźitie krajiny, meteorologické parametre, atď. Presnosť máp preto závisí od hustoty monitorovacej siete na danej lokalite, resp. lokalitách daného typu. Priestorové rozlíšenie je 1 x 1 km.

## Slide 17: 4. Modelovanie opatrení pre lokálne kúreniská vo vybraných oblastiach

## Slide 18
Podiel rodinných domov používajúcich jednotlivé druhy paliva na vykurovanie
(Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021)
Notes: V západnej časti, na severe Košickej kotliny a na krajnom severovýchode prevládajú tuhé palivá, v Košiciach a okolí a vo východnej časti sa vo veľkej miere využíva na vykurovanie plyn. V súčte za celú oblasť v r. 2021 však prevažovalo vykurovanie plynom (na základe údajov z SODB 2021).

## Slide 19
Oblasti modelované modelmi s vysokým rozlíšením (rok 2021)
Domény zahrnuté do modelovania s vysokým priestorovým rozlíšením:
Banská Bystrica
Zvolen
Žarnovica a Nová Baňa
Brezno
Pohronie
Hnúšťa
Jelšava
Juhoslovenská kotlina
Južný Hont
Notes: Oblasti boli vybraté na základe priestorového rozloženia obcí s relatívne vysokým počtom domov na tuhé palivo. Na modelovanie sme použili modely s vysokým rozlíšením. Model CALPUFF bol použitý na modelovanie bodových zdrojov a lokálnych kúrenísk, model ATMOSTREET bol použitý na modelovanie cestnej dopravy.

## Slide 20
Modeluje sa referenčný stav a scenáre.
Referenčný stav (stav, ako poznáme teraz) – mokré drevo:suché drevo = 45% a 55%
scenár ("realistický") - výmena polovice odhorievacích a prehorievacích kotlov za splyňovacie, pri zachovaní podielu použitých palív. Tento scenár navyše počíta s tým, že všetko palivové drevo bude suché
scenár ("ideálny") - výmena všetkých prehorievacích a odhorievacích kotlov za automatické a náhrada všetkých tuhých palív za suché drevo (resp. drevné pelety)
Obmedzenia
Nemáme reálne priestorové rozdelenie palív ani kotlíkov – veľmi vítaná je spolupráca s obcami
Neistoty modelovania CALPUFFom (podhodnotenie, výber meteorologie)
Scenáre sme si zatiaľ „navrhli sami“
Modelovanie opatrení pre lokálne kúreniská

## Slide 21
Zvolen
Banská Bystrica
Hnúšťa
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(referenčný scenár)

## Slide 22
Zvolen
Banská Bystrica
Hnúšťa
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.1 – výmena polovice vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)

## Slide 23
Zvolen
Banská Bystrica
Hnúšťa
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.2 – výmena všetkých vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)

## Slide 24
Horehronie
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(referenčný scenár)
Juhoslovenská kotlina
Brezno

## Slide 25
Horehronie
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.1 – výmena polovice vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)
Juhoslovenská kotlina
Brezno

## Slide 26
Horehronie
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.2 – výmena všetkých vysokoemisných kotlov, nahradenia paliva)
Juhoslovenská kotlina
Brezno

## Slide 27
Jelšava
Žarnovica a Nová Baňa
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(referenčný scenár)
Južný Hont

## Slide 28
Jelšava
Žarnovica a Nová Baňa
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.1 – výmena polovice vysokoemisných kotlov,
nahradenia paliva)
Južný Hont

## Slide 29
Južný Hont
Jelšava
Žarnovica a Nová Baňa
Priemerné ročné koncentrácie BaP väčšie ako cieľová hodnota 1ng.m-3
(scenár č.2 – výmena všetkých vysokoemisných kotlov,
nahradenia paliva)

## Slide 30
Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.
Ďakujem za pozornosť